Ausschreibungstext

Das Schachtsystem SKOBIFIXnano® WDVS mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungsnummer Z-7.2-3210 ist als mehrschalige Abgasleitung zugelassen. Das System besteht aus der hinterlüfteten, abgasführenden Innenschale aus Polypropylen mit Nennweite 60 mm sowie den Außenschalenformstücken aus Schaumkeramik. Die mehrschalige Abgasleitung hat eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten.

SKOBIFIXnano® WDVS ist geeignet für den Anschluss von Feuerstätten, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, vorwiegend für Brennwertfeuerstätten. Die Beschaffenheit oder Ausrüstung der Feuerstätten muss sicherstellen, dass keine höheren Temperaturen als 120°C auftreten können.

Das System ist ein industriell vorgefertigtes Produkt, das in Elementbauweise erstellt und an der Fassade von Gebäuden installiert wird.

Mit seinen geringen Abmessungen integriert sich der »Brennwert-Schornstein« völlig in die Außenwärmedämmung.(ideale Überdeckung > 4 cm )

Der Schacht ruht auf zwei Winkelkonsolen. Die Schachtelemente werden mit speziellen Halterungen an der Außenwand befestigt.

Die Außenschale wird mit dem rechteckigen Außenmaß 130 mm x 160 mm geliefert. Die Höhe beträgt 1000 mm. Die Verbindung der

Außenschalen erfolgt mittels SKOBIFIX® - Systemkleber sowie der integrierten Nut- und Federkonstruktion.

Die druckdichte abgasführende Leitung aus Polypropylen wird mittels Muffenverbindung montiert, durch Abstandhalter in dem Außenmantel zentriert und durch eine koaxiale Dachdurchführung über Dach geführt.

Vor Durchführung der Arbeiten ist eine Abstimmung mit dem/der zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister/in vorzunehmen. Zu beachten sind die gültigen Vorschriften und DIN-Normen sowie die Montageanleitung des Herstellers.

| Nach Vorbereitung und Planung beträgt die reine Montagezeit(d.h. ohne Rüstzeit) von SKOBIFIXnano® WDVS: |
| --- |
| Anschlusselement | ca. 15–30 Minuten |
| Schachtelement (je steigenden Meter) | ca. 5–10 Minuten |
| Mündungspaket | ca. 15–30 Minuten |

| Lfd. Nr. | Menge (Stück) | Text | Einzelpreis (EUR) | Gesamtpreis (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Schachtelement SKOBIFIXnano® WDVS Inkl. Abgasleitung PPs D 60 bis 120°C. Höhe 1000 mm, Breite 130 mm, Tiefe 160 mm Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 2 |  | Bypass-Schachtelement 250 mm mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl.PPs Abgasleitung D 60 (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter) 130 x 160 mm SKOBIFIXnano® WDVS Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 3 |  | Anschlusselement als drehbares Anschluss-Stück vom Brennwertgerät zum Inkl.2 Winkelkonsolen und Montagesatz SKOBIFIXnano® WDVS Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| Übertrag: |  |

| Lfd. Nr. | Menge (Stück) | Text | Einzelpreis (EUR) | Gesamtpreis (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4a |  | Mündungspaket bestehend aus: 1 St. Universal-Schrägdachpfanne () 5°–25° () 25°–45° () 35°–55° 1 St. Dachdurchführung 60/125 mm SKOBIFIXnano® WDVS () Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot () Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz () Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack () Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot () Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz () Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 4b |  | Mündungspaket bestehend aus: 1 St. Flachdachkragen 1 St. Dachdurchführung 60/125 mm SKOBIFIXnano® WDVS () Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot () Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz () Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack () Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot () Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz () Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| Übertrag: |  |

| Lfd. Nr. | Menge (Stück) | Text | Einzelpreis (EUR) | Gesamtpreis (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Spezialkleber SKOBIFIX® 3-kg-Eimer, ausreichend für ca. 10 Verbindungen Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 6 |  | Halteschelle Verwendung im Bereich der Dachsparren 130 x 160 mm SKOBIFIXnano® WDVS Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 7 |  | Halterung Set mit 3 Stück und Schraubensatz 1 Stück Halterung je Schachtelement SKOBIFIXnano® WDVS Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| Endsumme: |  |

Bauherr/Bauherrin: 	Abgabetermin des Angebotes:

Angebotssumme:

Ort/Datum

Ausschreibungstext

Das Schachtsystem SKOBIFIXXs® WDVS mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungsnummer Z-7.2-3210 ist als mehrschalige Abgasleitung zugelassen. Das System besteht aus der hinterlüfteten, abgasführenden Innenschale aus Polypropylen mit Nennweite 80 mm sowie den Außenschalenformstücken aus Schaumkeramik. Die mehrschalige Abgasleitung hat eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten.

SKOBIFIXXs® WDVS ist geeignet für den Anschluss von Feuerstätten, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betrieben werden, vorwiegend für Brennwertfeuerstätten. Die Beschaffenheit oder Ausrüstung der Feuerstätten muss sicherstellen, dass keine höheren Temperaturen als 120°C auftreten können.

Das System ist ein industriell vorgefertigtes Produkt, das in Elementbauweise erstellt und an der Fassade von Gebäuden installiert wird.

Mit seinen geringen Abmessungen integriert sich der »Brennwert-Schornstein« völlig in die Außenwärmedämmung. (ideale Überdeckung > 4 cm )

Der Schacht ruht auf zwei Winkelkonsolen. Die Schachtelemente werden mit speziellen Halterungen an der Außenwand befestigt.

Die Außenschale wird mit dem rechteckigen Außenmaß 150 mm x 200 mm geliefert. Die Höhe beträgt 1000 mm. Die Verbindung der

Außenschalen erfolgt mittels SKOBIFIX® - Systemkleber sowie der integrierten Nut- und Federkonstruktion.

Die druckdichte abgasführende Leitung aus Polypropylen wird mittels Muffenverbindung montiert, durch Abstandhalter in dem Außenmantel zentriert und durch eine koaxiale Dachdurchführung über Dach geführt.

Vor Durchführung der Arbeiten ist eine Abstimmung mit dem/der zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister/in vorzunehmen. Zu beachten sind die gültigen Vorschriften und DIN-Normen sowie die Montageanleitung des Herstellers.

| Nach Vorbereitung und Planung beträgt die reine Montagezeit (d.h. ohne Rüstzeit) von SKOBIFIXXs® WDVS : |
| --- |
| Anschlusselement | ca. 15–30 Minuten |
| Schachtelement (je steigenden Meter) | ca. 5–10 Minuten |
| Mündungspaket | ca. 15–30 Minuten |

| Lfd. Nr. | Menge (Stück) | Text | Einzelpreis (EUR) | Gesamtpreis (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Schachtelement SKOBIFIXXs® WDVS Inkl. Abgasleitung PPs D 80 bis 120°C. Höhe 1000 mm, Breite 150 mm, Tiefe 200 mm Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 2 |  | Bypass-Schachtelement 250 mm mit Lüftungsgitter für Zuluft, inkl.PPs Abgasleitung D 80 (erforderlich bei Schachtlängen über ca. 5 Meter) 150 x 200 mm SKOBIFIXXs® WDVS Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 3 |  | Anschlusselement als drehbares Anschluss-Stück vom Brennwertgerät zum Inkl. 2 Winkelkonsolen und Montagesatz SKOBIFIXXs® WDVS Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| Übertrag: |  |

| Lfd. Nr. | Menge (Stück) | Text | Einzelpreis (EUR) | Gesamtpreis (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4a |  | Mündungspaket bestehend aus: 1 St. Universal-Schrägdachpfanne () 5°–25° () 25°–45° () 35°–55° 1 St. Dachdurchführung 80/125 mm SKOBIFIXXs® WDVS () Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot () Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz () Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack () Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot () Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz () Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 4b |  | Mündungspaket bestehend aus: 1 St. Flachdachkragen 1 St. Dachdurchführung 80/125 mm SKOBIFIXXs® WDVS () Standardlänge 0,4 m über Dach/dachsteinrot () Standardlänge 0,4 m über Dach/schwarz () Standardlänge 0,4 m über Dach/silberlack () Sonderlänge 1,0 m über Dach/dachsteinrot () Sonderlänge 1,0 m über Dach/schwarz () Sonderlänge 1,0 m über Dach/silberlack Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| Übertrag: |  |

| Lfd. Nr. | Menge (Stück) | Text | Einzelpreis (EUR) | Gesamtpreis (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Spezialkleber SKOBIFIX® 3-kg-Eimer, ausreichend für ca. 10 Verbindungen Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St |  |  |
| 6 |  | Halteschelle Verwendung im Bereich der Dachsparren 150 x 200 mm SKOBIFIXXs® WDVS Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| 7 |  | Halterung Set mit 3 Stück und Schraubensatz 1 Stück Halterung je Schachtelement Best.-Nr.: Liefern und montieren. Materialkosten: EUR/St. Lohnkosten: EUR/St. |  |  |
| Endsumme: |  |

Bauherr/Bauherrin: 	Abgabetermin des Angebotes:

Angebotssumme:

Ort/Datum